## Slide 1
碰撞检测优化评测
两种评测模式详解
混合模式 HYBRID 与 自由模式 FREE — 检查项、参数依据与真机实测数据
NPU物理引擎优化评测项目

## Slide 2
01 整体设计
两种评测模式概览
碰撞检测这一步的输出是一组接触点。要验证接触点算得对不对，设计上用两种互补的方式测。
混合模式 HYBRID
把碰撞检测单独隔离出来测
被测泳道只算接触点，喂给参考泳道的求解器继续跑完剩下流程
两条路径建约束往后用完全同一套代码
目的：保证观察到的差异只能来自碰撞检测这一步，排除下游求解器实现差异的干扰
自由模式 FREE
看误差会不会随多步演化累积放大
两条泳道各自独立跑20步真实物理演化，不借用对方任何中间结果
每一步都在5个阶段边界各自拍快照
目的：测真实部署场景——单步误差虽小，连续跑下去会不会发散
NPU物理引擎优化评测 |
2

## Slide 3
02 混合模式 HYBRID
混合模式评测流程
1
被测泳道只算接触点
调用 collision_only，只跑碰撞检测这一步，拿到一组接触点数据
2
接触点喂给参考泳道
把这组接触点注入参考泳道(cpu_fp64)的 mjData，顶替它自己算出的接触点
3
参考泳道继续跑完全流程
建约束、速度相关、求解、积分，这几步全部用参考泳道自己的代码
4
比较最终结果
跟参考泳道完全独立运行一遍的真实结果比较
关键设计
第3步往后两条路径用的是完全同一套代码，唯一的变量是接触点是谁算的——保证观察到的任何差异只能来自碰撞检测这一步，排除下游求解器实现差异的干扰
NPU物理引擎优化评测 | 混合模式
3

## Slide 4
02 混合模式 HYBRID
检查项：共8个，不是只有7个
S3阶段7个字段 + S9阶段1个简化检查
S3 阶段字段 | 中文名 | 类型
missed_rate | 漏检率 | 硬门禁 = 0
normal_flip_rate | 法向翻转率 | 硬门禁 = 0
ncon | 接触点总数一致性 | 硬门禁
dist_abs_p95 | 穿透深度绝对误差95分位数 | 软阈值 5.0e-3
pos_l2_p95 | 接触点位置误差95分位数 | 软阈值 5.0e-3
normal_deg_p95 | 接触法向角度误差95分位数 | 软阈值 5.0°
spurious_rate | 虚检率 | 软阈值 0.02
额外1项 S9简化检查
qacc_linf 关节加速度最大绝对误差
只检查这一个字段，用最终加速度对不对反过来验证接触点靠不靠谱
判定规则
这8项必须全部达标，才算这个case在混合模式通过
NPU物理引擎优化评测 | 混合模式
4

## Slide 5
02 混合模式 HYBRID
混合模式 case 清单（共59个）
analytic 有解析解（8个，全部列出）
gjk_sphere_sphere_dist
gjk_sphere_sphere_dist_cutoff
gjk_sphere_sphere_no_dist
gjk_sphere_sphere_intersect
gjk_capsule_capsule
plane_sphere
sphere_plane_grazing
sphere_sphere_overlap
primitive 基础几何体（4个，全部列出）
box_plane
capsule_capsule
plane_capsule
plane_ellipsoid
degenerate 退化位形（47个，按分组列出）
分组 | 数量 | 代表case名
箱-箱深度/尺寸系列 | 9 | gjk_box_box / _large / _depth / _depth2 / _depth3 / _size05 / _size05b / _size05c / _touching
箱-箱多接触点系列 | 15 | gjk_box_box_multi_c_c_d 及 d2~d15
箱子棱边系列 | 4 | gjk_box_edge / _edge2 / _edge_edge / _edge_flipped
箱子-mesh系列 | 4 | gjk_box_mesh / _mesh2 / _mesh_prune / gjk_small_box_mesh
mesh-mesh/mesh边缘系列 | 4 | gjk_mesh_mesh / _mesh_prune / gjk_mesh_edge / _edge2
椭球系列 | 3 | gjk_ellipsoid_ellipsoid / _intersect / _slow_convergence
细长箱体/圆柱贴边 | 2 | gjk_long_box、gjk_cylinder_box_margin
mjwarp官方+本项目补充 | 6 | box_box_ee / _ee_deep / _vf、convex_convex、box_plane_flush、capsule_capsule_parallel
NPU物理引擎优化评测 | 混合模式
4b

## Slide 6
02 混合模式 HYBRID
实测数据：116 / 118 通过率 98.3%
116/118
总通过数
98.3%
59
case总数
× 2类检查 = 118项
0
核心tier例外数
analytic + primitive 24个零例外
2
fail的case数
degenerate tier 独立个例
tier | case数 | 通过/总数 | 通过率 | 说明
analytic 有解析解 | 8 | 16/16 | 100% | 核心正确性硬指标，零例外
primitive 基础几何体 | 4 | 8/8 | 100% | 核心正确性硬指标，零例外
degenerate 退化位形 | 47 | 92/94 | 97.9% | box_plane_flush 零间隙硬门禁；gjk_cylinder_box_margin 的 S3 精度超标1.38倍
NPU物理引擎优化评测 | 混合模式
5

## Slide 7
03 自由模式 FREE
自由模式评测流程
1
同一初始状态出发
两条泳道(cpu_fp64 / mjwarp)从同一个初始qpos/qvel开始
2
各自独立推进
不借用对方任何中间结果，各跑各的物理演化，连续跑20步
3
每步5阶段都拍快照
S3/S4/S6/S9/S10边界各自记录数据
4
逐步比较+看累积
不仅看单步对不对，还看误差会不会随步数放大甚至发散
跟混合模式的关键区别
混合模式只跑一次，测不出单步小误差连续演化下去会不会累积放大；自由模式是真实部署场景的还原，两条路径全程互不借用
NPU物理引擎优化评测 | 自由模式
6

## Slide 8
03 自由模式 FREE
自由模式 case 清单（共3个）
全部真机验证过的几何参数，不是口算估的
case | 刚体数 | 场景描述 | 初始接触状态（已用引擎验证）
box_drop | 1 单体 | 单个半边长0.5的箱子，倾斜3°/2°自由下落 | 初始0个接触点，最低点离地板0.0174
box_stack3 | 3 多体 | 三个半边长0.5的立方体叠放，中心分别在z=0.5/1.5/2.5 | 12个接触点，dist 全部精确为 0（零间隙）
spheres_20 | 20 多体 | 20个半径0.1的球沿一条线排列，相邻球心间距0.19 | 39个接触点：20个球-地板 dist=0，19个球-球 dist=-0.01（轻微穿透）
为什么设计成零间隙/轻微穿透
多体堆叠/密集场景在真实部署里天然容易出现零间隙或轻微穿透的初始条件，专门用这类边界状态去压测碰撞检测在数值敏感区域的稳定性；box_drop是真正的自由下落，初始没有接触，用来跟另外两个多体case做对比
NPU物理引擎优化评测 | 自由模式
6b

## Slide 9
03 自由模式 FREE
检查项：共18个，覆盖5个阶段（上）
每一步都要18个字段全部达标才算这一步通过，不是抽查 S3 + S4，共10个字段
阶段 | 字段 | 中文名 | 阈值
S3 碰撞检测 | missed_rate | 漏检率 | 硬门禁=0
 | normal_flip_rate | 法向翻转率 | 硬门禁=0
 | ncon | 接触点总数一致性 | 硬门禁
 | dist_abs_p95 | 穿透深度绝对误差95分位 | 5.0e-3
 | pos_l2_p95 | 接触点位置误差95分位 | 5.0e-3
 | normal_deg_p95 | 法向角度误差95分位 | 5.0°
 | spurious_rate | 虚检率 | 0.02
S4 构建约束 | nefc | 约束方程总行数一致性 | 硬门禁
 | efc_J_rel_p95 | 约束雅可比矩阵相对误差95分位 | 5.0e-4
 | efc_pos_rel_p95 | 约束违反量相对误差95分位 | 5.0e-4
NPU物理引擎优化评测 | 自由模式
7a

## Slide 10
03 自由模式 FREE
检查项：共18个，覆盖5个阶段（下）
S6 + S9 + S10，共8个字段
阶段 | 字段 | 中文名 | 阈值
S6 速度相关 | efc_aref_rel_p95 | 约束参考加速度相对误差95分位 | 1.0e-3
 | qfrc_bias_rel_p95 | 偏置力相对误差95分位 | 5.0e-4
S9 约束求解 | qacc_linf | 关节加速度最大绝对误差 | 1.0e-2
 | qacc_rel_p95 | 关节加速度相对误差95分位 | 5.0e-2
 | solver_niter_absdiff | 求解器迭代次数绝对差 | 2
 | efc_force_rel_p95 | 约束力相对误差95分位 | 1.0e-2
S10 积分 | qpos_linf | 积分后关节位置最大绝对误差 | 5.0e-4
 | qvel_linf | 积分后关节速度最大绝对误差 | 5.0e-4
NPU物理引擎优化评测 | 自由模式
7b

## Slide 11
03 自由模式 FREE
实测数据：252 / 300 通过率 84.0%
252/300
总通过数
84.0%
3
case数
× 20步 × 5阶段 = 300项
1/3
完全干净的case
box_drop 单体场景
2
已豁免的指标组
box_stack3 的 S9/S10
case | 刚体数 | S3 | S4 | S6 | S9 | S10
box_drop | 1 单体 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20
box_stack3 | 3 多体 | 18/20 | 10/20 | 3/20 | 20/20 已豁免 | 20/20 已豁免
spheres_20 | 20 多体 | 19/20 | 2/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20
合计(300项) |  | 57/60 | 32/60 | 43/60 | 60/60 | 60/60
box_stack3 的 S9/S10 已豁免：witness point 数学二义性已用独立 fp64 vs fp32 数据证实，不是实现问题
NPU物理引擎优化评测 | 自由模式
8

## Slide 12
03 自由模式 FREE
方法学改造前后对比
排序key对齐官方标准 + 跨阶段快照字段合并修复，带来12个百分点的真实提升
72.3%
改造前
217/300
→
84.0%
改造后
252/300 +12个百分点
阶段 | 改造前 pass | 改造后 pass | 变化
S4 构建约束 | 21/60 | 32/60 | +11
S6 速度相关 | 24/60 | 43/60 | +19
S9 约束求解 | 55/60 | 60/60 全过 | +5
S10 积分 | 60/60 | 60/60 | 持平
根因
mjwarp泳道各阶段快照字段分散存储，排序函数要求的字段凑不齐，静默退化成不排序的裸比较。合并多阶段字段后才真正生效。
NPU物理引擎优化评测 | 自由模式
9

## Slide 13
04 阈值来源
哪些检查项直接照搬官方方法和阈值
字段 | 阶段 | 官方出处 | 阈值来源
efc_J_rel_p95（约束雅可比矩阵相对误差95分位） / efc_pos_rel_p95（约束违反量相对误差95分位） | S4 | mjwarp constraint_test.py assert_efc_eq | 官方TOLERANCE = 5.0e-4，排序方法照抄官方
efc_aref_rel_p95（约束参考加速度相对误差95分位） | S6 | 同上 | 官方TOLERANCE×2 = 1.0e-3
qfrc_bias_rel_p95（偏置力相对误差95分位） | S6 | mjwarp forward_test.py / smooth_test.py | 官方TOLERANCE×10 = 5.0e-4
efc_force_rel_p95（约束力相对误差95分位） | S9 | mjwarp solver_test.py | 官方TOLERANCE×20 = 1.0e-2，排序方法照抄官方
qpos_linf（关节位置最大绝对误差） / qvel_linf（关节速度最大绝对误差） | S10 | mjwarp forward_test.py test_euler | 官方TOLERANCE×10 = 5.0e-4
本项目独立标定(非官方)
dist_abs_p95 / pos_l2_p95 / normal_deg_p95 / qacc_linf
用独立编译的fp32版本原生MuJoCo对照fp64实测出真实误差地板，余量16000至61000倍
尚无依据或未核实
spurious_rate / qacc_rel_p95：理论覆盖但真实地板未核实
solver_niter_absdiff：翻遍官方28个测试文件未找到依据，仍是借来的数字
NPU物理引擎优化评测 | 阈值来源
10

## Slide 14
05 总结
两种模式小结
 | 混合模式 HYBRID | 自由模式 FREE
跑法 | 只跑一次 mj_forward | 各自独立跑20步
检查项数 | 8项(S3共7项 + S9简化1项) | 18项(覆盖S3/S4/S6/S9/S10全部5阶段)
适用场景 | 静态/单步位形(analytic/primitive/degenerate) | 多体动态场景(scene tier)
当前通过率 | 116/118 98.3% | 252/300 84.0%(改造前72.3%)
开放问题 | gjk_cylinder_box_margin 小幅超标未深究 | box_stack3 残留异常已查清根因
NPU物理引擎优化评测 | 总结
11

## Slide 15
谢谢
完整方法论与详细数据见项目 report 目录