## Slide 1: NPU 碰撞检测优化 —— 评测流程（按检验步骤）
对照 MuJoCo / MuJoCo Warp 官方按阶段评测 · 2026-09-09
参照物 = MuJoCo CPU-fp64（唯一真值）· 容差对照，非 bit 对照

## Slide 2: 流程总览
给定一个 NPU 碰撞检测构建，按顺序过每一步；前一步不通过就停。
Step 0 准备（冻结基线，只做一次）
Step 1 环境校验
Step 2 冒烟
Step 3 逐阶段对照（核心：按 MuJoCo 运动流程 位置→速度→驱动→加速度→约束求解→积分）
Step 4 下游敏感度（hybrid：碰撞喂回同一 CPU 求解器）
Step 5 确定性
Step 6 性能
Step 7 判定 + 报告
阈值 = Step 0 的 fp64 vs fp32 实测误差带 × 1.5；硬门禁无条件。
Notes: 按顺序过每一步，不过就停。参照物是 CPU-fp64。核心是 Step 3 按 MuJoCo 运动流程逐阶段对照。

## Slide 3: 对照点：MuJoCo 的运动流程（官方 Timer 体系）
位置阶段 mjTIMER_POSITION（mj_fwdPosition）
  运动学/质心/肌腱/传动 POS_KINEMATICS
  惯量计算 POS_INERTIA
  碰撞检测 POS_COLLISION → COL_BROAD / COL_NARROW ← NPU 改这里
  构建约束方程 POS_MAKE
  投影约束 POS_PROJECT
速度阶段 mjTIMER_VELOCITY（mj_fwdVelocity）
驱动阶段 mjTIMER_ACTUATION（mj_fwdActuation）
加速度阶段 mj_fwdAcceleration（无独立 timer）
约束求解阶段 mjTIMER_CONSTRAINT（mj_fwdConstraint，Newton/PGS/CG 迭代）
积分/推进 mjTIMER_ADVANCE（mj_Euler / mj_implicit / mj_RungeKutta）
碰撞检测是“位置阶段”的子阶段，不是独立顶层阶段；约束求解计时不含碰撞。
Notes: 碰撞检测在位置阶段内。NPU 只改碰撞检测，其余阶段的差异都是传播；驱动/加速度阶段与碰撞无关，应 bit 相同。

## Slide 4: Step 0 · 准备（冻结基线，只做一次）
固定 MuJoCo 版本、测试模型集、opt 开关（ccd_iterations / ccd_tolerance / broadphase / disableflags / multiccd）。
建两个 CPU 参考构建：
  cpu_fp64 —— 官方 double，真值
  cpu_fp32 —— mjtNum=float 重编，“纯精度损失”基线
生成 golden：每个用例用 cpu_fp64 跑 N 步，逐阶段 dump mjData + sha256。
跑 cpu_fp64 vs cpu_fp32 逐阶段误差 → 误差带（p50/p95/max）。
→ 这就是后面所有 p95 阈值的依据（阈值 = 误差带 p95 × 1.5）。
产出：golden/（含 checksum）、fp32_band.json、阈值表。
Notes: 一次性搭建。fp32 参考是把移植 bug 和精度损失分开的前提，也是阈值的经验依据。

## Slide 5: Step 1 · 环境校验
golden 的 sha256 未漂移。
全部测试模型能加载（mj_loadXML 不报错）。
NPU 侧的 opt 开关与 golden 逐项一致。
通过标准：三项全满足。
不通过 → 停（改配置或重生成 golden，不能带病继续）。
Notes: 开关不一致会让整条对照口径错，必须先卡住。

## Slide 6: Step 2 · 冒烟
每个场景用 NPU 后端跑 N 步（例如 200 步）。
通过标准：不崩溃、无 mju_error、无 NaN、ncon > 0。
不通过 → 停。
Notes: 最基本的“能跑”。

## Slide 7: Step 3.1a · 位置阶段 — 碰撞检测子阶段 mj_collision / POS_COLLISION→COL_BROAD/NARROW
要做什么：比 NPU 的碰撞检测输出（ncon · contact[]）与 cpu_fp64——有无漏检 / 虚检 / 几何误差 / 法向翻转 / broadphase 丢对。
怎么做
  ① 每个碰撞用例取初始位形，三路各建 mjData、设同一 qpos/qvel
  ② 三路各跑 mj_fwdKinematics → mj_makeM → mj_factorM → mj_collision
  ③ dump ncon + contact[i].{dist,pos,frame,dim,geom,friction} + broadphase 候选对；按 MuJoCo 确定性规则重排
  ④ 无序匹配：对每个 fp64 参考接触，在 npu 接触里按 (geom1,geom2)+pos 邻近找匹配，dist∧pos∧frame 全在容差内算命中
  ⑤ 统计漏检率 / 虚检率 / ncon 一致率 / 法向翻转率 / broadphase 集合关系；匹配集上算 dist·pos·normal 误差
  ⑥ 按算法族（primitive / BoxBox / Convex-GJK / SDF）+ 按穿透深度分桶报 p95 / max
测评标准
  硬门禁：漏检率=0 · 法向翻转率=0 · broadphase 候选对不是 cpu_fp64 的子集（超集允许）
  每算法族：dist 相对误差 p95 ≤ 阈值 · pos L2（按 geom 尺寸归一）p95 ≤ 阈值 · 法向夹角 p95 ≤ 1°(primitive)/5°(Convex)
  ncon 逐帧一致（PLANE<>MESH / hfield 等已知差异 collider 放宽成 ≥）；阈值 = fp64-vs-fp32 实测带 × 1.5
可直接复用（本阶段，零改动 / 抄逻辑）
  函数 mj_fwdKinematics·mj_makeM·mj_factorM·mj_collision + timer POS_COLLISION/COL_BROAD/COL_NARROW
  匹配逻辑抄 mujoco_warp collision_driver_test.py；用例 testdata/collision_*·collisions.xml·collision_driver/*
  gjk_test.cc 47 内联 MJCF + expected → 直接当 golden；断言写法 engine_collision_driver_test.cc
Notes: 这是 NPU 唯一改动的子阶段。步骤 ④⑤⑥ 是核心：无序匹配 → 结构性指标 → 分族分桶的连续误差。

## Slide 8: Step 3.1b · 位置阶段 — 运动学/惯量 + 构建约束 + 投影约束子阶段
要做什么：确认碰撞前子阶段没被污染（自检）；碰撞后同阶段子步（构建/投影约束）差异在容差内。
怎么做
  ① 三路跑完 mj_fwdKinematics/mj_makeM/mj_factorM 后 dump geom_xpos·geom_xmat·qM → 逐元素比
  ② 各跑 mj_makeConstraint·mj_island 后 dump nefc·efc_J(reshape nefc×nv)·efc_pos·efc_type·island 划分
  ③ 用 3.1a 的接触匹配结果先对齐约束行，再逐行比 efc_J：Frobenius 相对差
  ④ 跑 mj_projectConstraint 后比 efc_AR
测评标准
  运动学/惯量：geom_xpos·geom_xmat·qM 与 cpu_fp64 逐元素 |diff|=0（不为 0 → harness bug，先修 harness）
  构建约束：接触对齐后 nefc 一致 · efc_J 相对差 p95 ≤ 阈值 · island 划分一致
  投影约束：efc_AR 相对差 p95 ≤ 阈值
可直接复用（本阶段，零改动）
  函数 mj_makeConstraint·mj_island·mj_projectConstraint·mj_transmission + timer POS_KINEMATICS/INERTIA/MAKE/PROJECT
  结构参考 engine_core_constraint_test.cc·engine_island_test.cc；脚手架 fixture.h·compare_model.h
位置阶段整体 · 与官方差别
  官方比硬编码 expected/解析解（bit 级）；我们是三路跨实现容差对照 + fp32 中间泳道 + 按穿透深度分桶 + broadphase 非对称判定。
Notes: 运动学/惯量是碰撞前的子步，必须 bit 相同（自检）；构建/投影约束是碰撞差异的第一层传播。

## Slide 9: Step 3.2 · 速度阶段 mj_fwdVelocity / mjTIMER_VELOCITY
要做什么：看碰撞差异传到速度阶段后 efc_aref / 偏置力变了多少（传播观测点，不设硬门禁）。
怎么做
  ① 三路跑完整个位置阶段（含 3.1 所有子步），各自保留 efc 结构
  ② 各跑 mj_fwdVelocity（内部 mj_comVel·mj_passive·mj_referenceConstraint·mj_rne）
  ③ dump efc_aref·efc_vel·qfrc_bias·qfrc_passive；接触/efc 对齐后算相对差 p95
测评标准
  efc_aref·qfrc_bias·qfrc_passive 相对差 p95 ≤ 阈值（应显著小于 3.1a——不含接触几何细节）
  只报数，不作阻塞门禁；异常大 → 回看 3.1b 的 efc_J 是不是已经偏了
可直接复用（本阶段）
  函数 mj_fwdVelocity（含 comVel·passive·referenceConstraint·rne）+ timer VELOCITY（零改动）
  结构参考 engine_passive_test.cc·engine_core_smooth_test.cc；相对差工具 compare_model.h
与官方差别
  官方测被动力/RNE/参考约束本身的正确性；我们不测模型，只看碰撞差异传到这里变了多少（观测点，非 gate）
Notes: 速度阶段只依赖约束结构，差异应显著小于碰撞阶段；这里是传播观测点。

## Slide 10: Step 3.3 · 驱动阶段 mj_fwdActuation / mjTIMER_ACTUATION
要做什么：确认执行器阶段没被碰撞影响（自检点）。
怎么做
  ① 三路跑到速度阶段结束 ② 各跑 mj_fwdActuation
  ③ dump actuator_force·qfrc_actuator，逐元素比 cpu_fp64
测评标准
  与 cpu_fp64 逐元素 |diff|=0（与碰撞无关）。不为 0 = harness 有 bug 或意外数据依赖，先修 harness。
可直接复用（本阶段）
  函数 mj_fwdActuation + timer ACTUATION（零改动）
  结构参考 engine_forward_test.cc 的 actuation 用例；断言 compare_model.h 或直接 == fp64
与官方差别
  官方单测测各种 gaintype/biastype/传动类型的执行器模型正确性；我们不测模型，只当 harness 自检。
Notes: 驱动阶段和碰撞无关，必须 bit 相同——这是诊断信号，不是评测项。

## Slide 11: Step 3.4 · 加速度阶段 mj_fwdAcceleration（无独立 timer）
要做什么：确认无约束加速度没被碰撞影响（自检点）。
怎么做
  ① 三路跑到驱动阶段结束 ② 各跑 mj_fwdAcceleration
  ③ dump qfrc_smooth·qacc_smooth，逐元素比 cpu_fp64
测评标准
  与 cpu_fp64 逐元素 |diff|=0。不为 0 = harness 有 bug。
可直接复用（本阶段）
  函数 mj_fwdAcceleration（零改动）；字段 qfrc_smooth·qacc_smooth（官方 mjData）
  timer：无（官方并入 CONSTRAINT 之前，不单独计时）
与官方差别
  官方无 ACCELERATION 独立计时、也无专门单测；我们同样当自检点，不设门禁。
Notes: 同 3.3，与碰撞无关的自检点。只用函数本身。

## Slide 12: Step 3.5 · 约束求解阶段 mj_fwdConstraint / mjTIMER_CONSTRAINT （关键传播点）
要做什么：比 NPU 接触经同一 CPU 求解器后的 qacc 与全 cpu_fp64 的差异——碰撞差异是否影响仿真的关键判定。
怎么做
  ① 三路各跑到加速度阶段结束 ② 各跑 mj_fwdConstraint（Newton/PGS/CG 迭代）
  ③ dump qacc·efc_force·qfrc_constraint·solver_niter·solver_nnz·求解器残差
  ④ 算 ‖qacc − qacc_fp64‖∞ 与相对 p95；比 solver_niter 差、active contact set 是否与 CPU 一致
  ⑤ 隔离版（Step 4 hybrid）：只把 NPU 的 contact 注入 cpu_fp64 mjData 再跑本阶段，排除上游 efc 差异
测评标准
  ‖qacc − qacc_ref‖∞ 的 p95 ≤ 阈值（与 cpu_fp32 接触喂求解器同量级）
  solver_niter 差 p95 ≤ 2 · active contact set 与 CPU 一致；不通过 → 碰撞差异确实污染 qacc，停
可直接复用（本阶段）
  函数/统计 mj_fwdConstraint + CONSTRAINT timer + d->solver·solver_niter·solver_nnz（零改动）
  结构参考 MJWarp solver_test.py；官方 engine_solver_test·cg_convergence·pgs_convergence·island_test；
  跨配置一致性模板 pipeline_test.cc 的 SparseDenseEquivalent（MjTol fp64 1e-11 / fp32 1e-4）
与官方差别
  官方测求解器算法本身；我们不换求解器，只看同一 CPU 求解器吃了 NPU 接触后 qacc 差多少。官方无“接触注入+下游敏感度”。
Notes: 接触变了 → efc 变了 → qacc 变了。hybrid 就是这一阶段的隔离版；solver_test.py 是结构模板。

## Slide 13: Step 3.6 · 积分 / 推进 mj_Euler / implicit / RK4 · mjTIMER_ADVANCE
要做什么：固定初值跑 H 步，看 qpos/qvel 逐步发散曲线；多 seed 报分布。
怎么做
  ① 每个场景固定初值（多个 seed / 随机初始位姿），三路各跑满 H 步（H ≤ 混沌时间尺度）
  ② 每步各跑积分器；记录 ‖qpos_npu − qpos_fp64‖₂ / L∞ 逐步曲线
  ③ 保守被动场景额外记能量守恒漂移
  ④ 每个场景 10–20 个 seed，报发散曲线的 mean / p95 / p99 带
测评标准
  H 步内 qpos/qvel 发散曲线不超过 cpu_fp32 的发散包络
  p50 就大 → 系统性问题；只有少数 p99 大 → 混沌偶发放大（对应刚体对抗攻击）；能量漂移 ≤ cpu_fp32 同项
可直接复用（本阶段）
  函数 mj_Euler·mj_implicit·mj_RungeKutta + timer ADVANCE（零改动）；初值存取 mj_getState/setState + mjSTATE_INTEGRATION
  结构参考 engine_forward_test.cc 积分器用例 + 能量/动量守恒不变量；多种子 rollout：mujoco.rollout（零改动）
与官方差别
  官方测积分器数值性质（能量、稳定性、隐式 vs 显式）；我们测碰撞差异经 H 步放大多少——多种子跑分布，官方是确定性单点。
Notes: 积分阶段看终点：小差异经 H 步弹跳放大成多大轨迹偏差。因为混沌，多种子报分布不是单点。

## Slide 14: Step 4 · 下游敏感度（hybrid 模式）
NPU 只跑碰撞检测（collision_only），得到 contact[]。
把这组接触喂回同一个 cpu_fp64 求解器（其余全 CPU-fp64），跑到积分。
比 qacc / 下一帧 qpos 与全 cpu_fp64 的差异；对 cpu_fp32 走同样流程做对照。
通过标准：‖qacc − qacc_ref‖∞ 的 p95 ≤ 阈值（与 fp32 同量级）。
回答核心问题：碰撞差异到底影不影响仿真结果。
Notes: 接触偏 1mm 可能无所谓，漏一个接触是灾难——这一步区分这两种。

## Slide 15: Step 5 · 确定性
NPU 同输入重复跑 1000 次，比每次 contact[]。
通过标准：bit 一致；若并行归约导致不一致，FP 抖动 ≤ 预先声明的上界，
  且该上界已并入 Step 3 的阈值。
Notes: NPU 异步归约可能 run-to-run 不一致，要给出上界并纳入容差。

## Slide 16: Step 6 · 性能
复用官方 benchmark 模型：ccd_benchmark（box / boxmesh / ellipsoid / mixed）、
  step_benchmark（humanoid / humanoid100 / particle）。
读 d->timer[POS_COLLISION / COL_BROAD / COL_NARROW] 和端到端 mj_step 耗时。
通过标准：
  碰撞检测子阶段加速比 ≥ 约定目标；
  mj_step 端到端不慢于纯 CPU（扣除 host↔NPU 传输后）；
  加速比随场景规模单调不退化。
记账：碰撞约占 mj_step 10–15%，整步净收益 = 子阶段加速比 × 阶段占比 − 传输开销。
Notes: 即使碰撞快 10 倍，整步理论上限也就快约 13%。报告要算清这笔账。

## Slide 17: Step 7 · 判定 + 报告
门禁（PASS 当且仅当）：
  Step 1 环境一致；Step 2 冒烟通过；
  Step 3 每阶段 gate 通过（含硬门禁：漏检率=0、法向翻转率=0、broadphase 非子集）；
  Step 4 下游 qacc 偏差 p95 ≤ 阈值；Step 5 确定性满足；
  Step 6 加速比达标且整步不劣化；golden checksum 未漂移。
报告：逐阶段误差表（S3 按穿透深度分桶）+ 性能账 + 结论。
三路对照：npu 相对 cpu_fp64，用 cpu_fp32 / mjwarp 两条带做上下文。
  ≤ fp32 → 只是精度；≤ mjwarp → 达到成熟 GPU 移植水平；> mjwarp → 需解释。
Notes: 结论要回答：和原版有无差异 / 差异是否影响结果 / 加速比是否划算。

## Slide 18: 附 · 阈值来源 · 跨步骤复用 · 现状
硬门禁（无条件）：漏检率=0、法向翻转率=0、broadphase 不得是 CPU 的子集。
p95 类阈值：Step 0 的 cpu_fp64 vs cpu_fp32 实测误差带 × 1.5。
CCD 参数变体：NPU 若改了 ccd_iterations / ccd_tolerance，单列一档非阻塞报告。
各阶段能复用的官方件已在对应的 Step 3.x 页列出；跨步骤共用的：
  test/fixture.h·compare_model.h（脚手架，零改动）；mj_getState/setState + mjSTATE_INTEGRATION（快照）；
  mjCCDStatus.{gjk_iterations,epa_iterations,epa_status}（Step 5 确定性数据源）；
  ccd_benchmark_test.cc 的 TestHarness 整类复制 + step_benchmark（Step 6 性能）。
必须自己写：NPU 后端适配、cpu_fp32 构建、快照/匹配粘合、阈值标定。
现状：已实现 npu_collision_eval/（Python），Step 1/2/3/4/7 跑通，pytest 27 passed。
Notes: 各阶段的复用清单在对应 Step 3.x 页；这页只收跨步骤共用的和必须自己写的。本周可做：接 MJWarp 泳道 + 建 fp32 泳道。