## Slide 1
MuJoCo 算法优化测评项目
位置计算阶段官方单元测试调研
2026年8月
本报告依据： mujoco/src/engine 源码 mujoco/test/engine 官方单测 mjData.timer + 4场景逐算子实测

## Slide 2
MuJoCo 算法优化测评项目
02 / 11
位置阶段整体流程
MuJoCo 每步仿真的第一阶段：先搞清楚"东西在哪、有多重、碰上了没有、规则是什么"
运动学 （定位姿态）
~5.2% 均值
质量矩阵 （有多重）
~13.6% 均值
碰撞检测 （碰上了吗）
~14.0% 均值
约束整理 （列方程+分组）
~11.2% 均值
传动换算 （力怎么传）
计入① 均值
顺序：算出每个部件的位置姿态 → 算出系统有多重 → 检测碰撞 → 把接触/限位等规则列成方程并分组 → 把驱动器的力换算到关节上
五个子步骤均已完成源码+官方测试+多场景耗时实测的逐一核对
Notes: 百分比为该步骤在4种测试场景下实测耗时占mj_step的平均值。下面几页先给出场景说明、阶段级、算子函数级三种粒度的实测耗时，再逐步用大白话介绍每个子步骤在算什么、测试怎么用。

## Slide 3
MuJoCo 算法优化测评项目
03 / 11
测试场景说明（4种合成场景）
为什么用多场景：只用一种测试场景容易"以偏概全"——比如一个接触密集的场景会让"约束整理"看起来特别重要，掩盖了其它场景下"质量矩阵""碰撞检测"可能更贵的事实。所以构造了4种特征差异很大的场景，各跑2000步取平均，并记录区间范围
场景 | 场景特点 | 规模 | 用途
接触堆叠 | 64组"自由关节盒体+铰接胶囊"密集堆叠、静止接触在地面上 | nv=448, ncon=256, nefc=1024 | 模拟机器人/物体长期堆叠接触的典型负载
稀疏无接触 | 同样64组部件但间距拉大、悬空自由下落，全程几乎无接触 | nv=448, ncon=0 | 考察碰撞/约束几乎不参与工作时的耗时基线
长链高自由度 | 4条40关节的高自由度串联长链（类似蛇形机械臂），悬空无地面接触 | nv=184, ncon=0 | 考察高自由度、深运动学树下运动学/质量矩阵递归计算的成本
凸体密集碰撞 | 36个椭球密集下落、堆叠在地面上 | nv=216, ncon=36, nefc=144 | 椭球非解析基元会走通用凸体算法(GJK/EPA)，考察这类算法的相对成本
后续所有"实测耗时"数据均为这4种场景的平均值（并标注区间），不再是单一场景

## Slide 4
MuJoCo 算法优化测评项目
04 / 11
算子函数级耗时：哪些稳定很小、哪些随场景波动
处理方式：单个算子函数的耗时占比对场景很敏感，波动可达10~30倍，把每个函数都算出一个精确排名意义不大、容易误导。所以只分两类：① 在4种场景下耗时占比都稳定很小的——判定为低优先级，不再深入研究；② 会随场景明显波动的——不给统一排序，需结合实际业务场景再评估
① 稳定很小 —— 4种场景下都低于1%，不优先优化，也不再深入研究其单元测试
函数 | 在干什么 | 4场景区间
mj_camlight | 更新相机/灯光位置 | 0.1~0.7%
mj_flex | 更新软体(布料/柔体)形状 | 0.1~0.7%
mj_tendon | 计算绳索/腱长度 | 0.1~0.7%
mj_transmission | 驱动器力换算到关节 | 0.1~0.7%
mj_projectConstraint | 约束方程收尾整理 | 0.04~0.25%
② 随场景波动大 —— 不给统一排序，优化前建议先用实际业务场景重测一遍
函数 | 在干什么 | 4场景区间 | 说明
mj_kinematics | 算出部件位置姿态 | 0.6~3.6% | 波动约6倍
mj_comPos | 坐标换算到重心 | 0.5~3.1% | 波动约6倍
mj_makeM | 拼装"重量表" | 0.7~9.7% | 波动约14倍
mj_factorM | "重量表"预处理 | 0.6~20.3% | 波动约33倍，高自由度场景最贵
碰撞·粗筛 | 排除明显碰不到的物体对 | 2.8~25.2% | 波动约9倍，但均值稳居最高一档
碰撞·精算 | 精确算出接触点 | 0.1~6.9% | 波动约69倍，接触越多越贵
mj_makeConstraint | 把规则列成方程组 | 0.9~15.9% | 波动约18倍，接触密集场景最贵
mj_island | 把部件分组 | 0.3~6.2% | 波动约19倍
①类结论后续报告不再展开；②类需要结合第08/09/11/12页各步骤介绍及实际业务模型综合判断

## Slide 5
MuJoCo 算法优化测评项目
05 / 11
运动学定位
这一步做什么：算出每个部件此刻在哪、朝向哪，再把坐标换算到以重心为原点，方便后续质量矩阵、受力分析使用；顺带更新相机/灯光位置、软体形状、绳索长度
算位置姿态
mj_kinematics
2.1%
均值·区间 0.6~3.6%
换算到重心
mj_comPos
1.6%
均值·区间 0.5~3.1%
相机/灯光更新
mj_camlight
0.4%
均值·区间 0.1~0.7%
软体形状更新
mj_flex
0.4%
均值·区间 0.1~0.7%
绳索长度计算
mj_tendon
0.4%
均值·区间 0.1~0.7%
官方测试在验证什么（engine_core_smooth_test.cc）
测试在做什么 | 验证的是哪一点
【基础坐标校验】 用一个简单模型，检查最基础的坐标计算对不对（如 MjKinematicsWorldXipos 用例） | 验证部件位置计算的底层公式没写错，是后续所有计算的地基
【绳索/腱物理规律校验】 检查绳索/腱的长度、配重计算，并和能量守恒等物理规律做比对（TendonJdot 等用例） | 验证绳索/腱相关的计算符合基本物理规律
【大角度姿态稳定性】 让关节做大幅度旋转，看姿态计算会不会算错或"转飞"（SO3LargeAngleConvergence 等用例） | 验证旋转姿态（用四元数表示）在大角度下依然稳定准确
耗时权重均值约5.2%（占mj_step）· 怎么用于优化回归见后文优化测评应用指南

## Slide 6
MuJoCo 算法优化测评项目
06 / 11
质量矩阵
这一步做什么：算清楚整个系统有多重、多难推动：把每个部件的重量和形状拼成一张"重量表"，再预处理成方便快速求解的形式，供后续"力怎么让物体动起来"的计算使用； 在高自由度长链场景下这一步的开销显著更高，均值排名进入前列
拼装重量表
mj_makeM
4.9%
均值·区间 0.7~9.7%
重量表预处理
mj_factorM
8.7%
均值·区间 0.6~20.3%
官方测试在验证什么（engine_core_smooth_test.cc + engine_support_test.cc）
测试在做什么 | 验证的是哪一点
【分解精度校验】 检查"重量表"预处理结果和反推计算结果是否一致（FactorI/SolveLD 等用例） | 验证质量矩阵预处理和快速求解算法的准确性
【稀疏vs稠密等价性】 两种存法（省内存 vs 完整展开）算出的结果要完全一样（mulM/FullM 等用例） | 验证"省内存的快速算法"和"最直接的算法"结果一致——以后优化这块代码最该跑这组测试
耗时权重均值约13.6%（占mj_step），4场景中最高达28.2%（长链高自由度场景）· 怎么用于优化回归见后文

## Slide 7
MuJoCo 算法优化测评项目
07 / 11
碰撞检测（哪些物体碰上了）
这一步做什么：先粗略排除明显碰不到的物体对，相当于"海选"；再精确算出真正碰上的物体之间的接触位置、方向、深度
这一步不管有没有真碰撞都要做，均值反而是4场景里排名最高的单项之一
粗筛剔除
broadphase
11.3%
均值·区间 2.8~25.2%
精确求交
narrowphase
2.7%
均值·区间 0.1~6.9%
官方测试在验证什么
测试在做什么 | 验证的是哪一点
【整体调度可靠性】 跑一个包含多种形状的完整场景，检查接触点数量、父子部件过滤规则、极端/空场景会不会出错（AllCollisions 等用例） | 验证碰撞检测的调度逻辑整体可靠，不漏判、不错判、不崩溃
【薄物体边界情况】 专测盒子相碰的场景，尤其是薄盒子——容易"穿过去了没检测到"或"没碰上却报告深穿透"（ThinBox* 等用例） | 验证盒子碰撞算法的精度，尤其薄物体这类最容易出错的边界情况
【凸体碰撞全面覆盖】 覆盖球、盒子、网格、圆柱、椭球等几十种形状组合和特殊摆放方式，是覆盖最全的一批测试（约47个用例） | 验证通用凸体碰撞算法（业内常用的GJK/EPA方法）在各种复杂形状下依然准确、能收敛出结果
【特殊几何形状】 测试没有常规参考坐标系的几何体、地形（高度场）、以及用"隐函数"描述的形状之间的碰撞 | 验证几种特殊几何表示方式下碰撞检测依然正确
耗时权重均值约14.0%（粗筛+精算），是位置阶段测试规模最大、数值稳定性回归最集中的模块

## Slide 8
MuJoCo 算法优化测评项目
08 / 11
约束整理与分组
这一步做什么：把接触、关节限位、摩擦等所有物理"规则"汇总列成一组方程，再把互不相关的部件分成一组一组，方便分开并行求解
此前单一接触密集场景下这一步排名第一(约21%)，取多场景均值后降到约11%——因为无接触场景里这一步几乎不耗时
列方程
mj_makeConstraint
7.8%
均值·区间 0.9~15.9%
分组
mj_island
3.2%
均值·区间 0.3~6.2%
收尾整理
mj_projectConstraint
0.2%
均值·区间 0.04~0.25%
官方测试在验证什么（engine_core_constraint_test.cc + engine_island_test.cc）
测试在做什么 | 验证的是哪一点
【方程构建基础校验】 检查物体静止时残留的穿透误差、传送带等接触面运动模型、内存有没有提前分配够、柔性体的顶点约束等（约28个用例中的大部分，如 RestPenetration/JacobianPreAllocate/FlexvertEquality） | 验证"列方程"这一步涉及的各个环节都没有算错
【双重验证法】 用两种完全独立的方法互相验证同一个结果（数值近似法 vs 正向反向推导一致性），并测试省内存算法和完整算法算出的结果是否一致（JdotvFiniteDifference/SparseRotationalJacobianMatchesDense 等用例） | 这类"两种独立方法互相验证"的测试可信度最高，非常适合用来验证优化后代码有没有算错
【分组算法压力测试】 让分组算法在各种规模、甚至刻意刁难的输入下都能正确工作，包括几千个节点的极端场景（Dsu*系列约30个用例） | 验证"把不相关部件分组"这一步的分组算法本身没有bug
【分组+求解+休眠集成】 在真实的、包含多种约束类型的场景里检查分组和求解配合得好不好，以及"休眠"（暂停不动的部件不参与计算）机制会不会误判（IslandEfc/PGSIsland/MjWakeIsland 等用例） | 验证分组、求解、休眠这几个机制配合在一起、大规模场景下依然可靠
耗时权重均值约11.2%（列方程+分组+收尾），也是官方测试最密集的环节之一

## Slide 9
MuJoCo 算法优化测评项目
09 / 11
传动换算
这一步做什么：把驱动器输出的力/位移，按照关节/腱/滑块等不同传动类型，换算成作用在对应关节上的力——是"驱动力怎么让关节动起来"这条链路的几何基础
驱动器力换算到关节
mj_transmission
官方测试在验证什么（core_smooth_test + forward_test）
测试在做什么 | 验证的是哪一点
【传动公式校验】 检查姿态类/PID类驱动器的换算公式对不对（SO3*/Pid* 等用例） | 验证传动换算公式没写错
【驱动力链路集成测试】 跑一遍各种真实驱动器类型，检查最终作用到关节上的力对不对（ActuatorTest/DCMotorTest 等用例） | 端到端验证"驱动器到关节力"这条链路整体没问题
耗时占比约0.12%，本场景无驱动器、数值接近调用开销下限 · 怎么用于优化回归见后文优化测评应用指南
均值·区间 0.1~0.7%

## Slide 10
MuJoCo 算法优化测评项目
10 / 11
怎么用：分步骤关键回归用例（复用官方测试）
子步骤/函数（含均值耗时占比） | 关键回归测试 | 使用方法
运动学定位 · 均值~5.2% | ★ TendonJdot / TendonArmature* / SO3LargeAngleConvergence | 优化腱雅可比或姿态运算（四元数归一化等）后逐条跑，确认守恒量误差与大角度收敛性不变
质量矩阵 · 均值~13.6% | ★ mulM / mulM2 / FullM（稀疏vs稠密） | 高自由度场景下开销显著，优化稀疏分解/乘法算法后对比稠密真值，数值容差内一致即通过
碰撞检测 · 均值~14.0% | ★ ThinBox*系列 / GJK SlowConvergence / BoxBoxMultiCCD1~15 | 粗筛在各场景下都不低，优化数值格式、收敛容差或迭代次数后必须逐条跑通——历史踩坑积累下来的边界回归
列方程 mj_makeConstraint · 均值~7.8% | ★ JdotvFiniteDifference / SparseRotationalJacobianMatchesDense | 接触密集场景下最贵（可达15.9%），优化收益最大也最需要回归——对比有限差分结果与稠密实现结果
分组 mj_island · 均值~3.2% | ★ DsuRandomizedDifferentialAgainstGraphTraversal / BoundedArenaSupports1024Trees | 耗时不算小，差分对照暴力图遍历验证正确性；大规模用例可直接做并行化优化的性能基准
传动换算 · 均值~0.4% | ActuatorTest / DCMotorTest（集成） | 传动无独立测试文件，优化传动相关代码需连同下游驱动力链路一起跑集成测试
★ 为最优先复核的"交叉验证/边界回归"类用例

## Slide 11
MuJoCo 算法优化测评项目
11 / 11
怎么对比：MuJoCo vs MuJoCo Warp 按步骤对比手段
对比方法：优化算法方案未定前可先做的准备：用 mujoco_warp.test_data.fixture() 把同一模型同时加载进 MuJoCo(CPU/float64,基准) 与 MuJoCo Warp(GPU/float32)，按每一步分别调用对应函数、比对中间结果，建议单步对比、避免长程rollout累积误差
计算步骤 | MuJoCo 函数 | MJWarp 函数 | 对比的中间量 | 已知差异 / 注意事项
运动学定位 | mj_kinematics/comPos/camlight/tendon/transmission | kinematics/com_pos/camlight/tendon/transmission | 位置、姿态、腱长度等中间结果 | float32 vs float64 精度差异为主
质量矩阵 | mj_crb / mj_factorM | crb / factor_m | 展开后的质量矩阵本身、及用它求解的结果 | ★ 预处理算法不同，不比中间过程，只比最终结果
碰撞检测 | mj_collision（粗筛+精算） | collision（broadphase+narrowphase） | 接触数量/位置/法向/穿透深度 | ★ 支持的形状组合是子集，先用双方都支持的形状建模，避免功能缺口误判为bug
约束整理与分组 | mj_makeConstraint / mj_island | make_constraint / island | 方程数量、方程内容、分组结果 | ★ Warp端的方程矩阵恒为"展开存储"，MuJoCo是"压缩存储"，需展开成一致格式再比
传动换算 | mj_transmission | transmission | 驱动器长度、力矩换算系数 | 精度差异为主，逻辑应完全一致
另有约束求解器一步（均值占比最高、warmstart策略差异也最大）不在位置阶段范围内，详见配套文档