## Slide 1
OFFICIAL STAGE-BASED EVALUATION · NPU COLLISION
MuJoCo 按阶段的评测流程
—— 官方方法总结 与 NPU 碰撞检测对接
对齐 MuJoCo / MuJoCo Warp 官方按 mj_step 阶段的评测体系，落成一套可执行的对比测评：和原版比，效果有无差异、能不能更好。
官方两条线
C 单测 · MuJoCo Warp 跨实现对照
阶段级对照
只比 mj_step 阶段边界的 mjData
4 泳道 · 2 模式
cpu64 / cpu32 / mjwarp / npu
汇报 · 2026-09-09
Notes: 评的是 NPU 上优化过的碰撞检测，对手是原版 MuJoCo。
方法学不是自己拍的，抄 MuJoCo / MuJoCo Warp 官方按阶段的评测。
先讲官方两条线，再讲我们怎么落成 4 泳道 2 模式。

## Slide 2
背景 · OBJECTIVE
NPU 碰撞检测评测流程 · 02 / 10
评测要回答什么 · mj_step 在哪些阶段可比
两个问题
Q1 有无差异
同输入喂两边，比接触 / 轨迹 / 统计分布。直接可测。
Q2 能不能更好
更快 = 可比；更准 = 难（fp64 本身是标尺）；更鲁棒 = 退化位形成功率。
对照要求
受控变量：只换碰撞后端；多种子；标注硬件对等性。
mj_step 的 8 个计算阶段
S1
运动学 / 惯量 ← 传播
S3
碰撞检测 ← NPU 唯一改动
S4
构建约束 ← 传播
S6
速度相关 ← 传播
S9
约束求解 ← 传播
S10
积分 ← 传播
S1/S2/S7 与碰撞无关，正确 harness 里应 bit 相同；S4→S10 只因 S3 变化而变化。每阶段有官方 timer（mjTIMER_*）。
Notes: Q1 直接可测；Q2 要小心，fp64 是标尺，'更好'只有更快和少数更鲁棒。
mj_step 拆 8 阶段，已验证依次调用 == mj_forward 逐位相同。
NPU 只改 S3，S4→S10 是传播——这决定了对照点怎么选。

## Slide 3
OFFICIAL SYSTEM · 官方评测体系
NPU 碰撞检测评测流程 · 03 / 10
两条线 + 一套性能基准
线 1 · MuJoCo C 单元测试 — 白盒，1 测试文件 ↔ 1 源文件；按 mj_step 阶段分组。
线 2 · MuJoCo Warp 测试 — 另一个实现 与 C 引擎做容差对照 —— 与我们场景对口。
性能基准 — test/benchmark（ccd / step）+ MJWarp nightly dashboard，只跟踪速度。
对照维度
MuJoCo C 单测
MuJoCo Warp 测试
参照物
自己（expected / 解析闭式解）
实时跑的 C 引擎
组织方式
按源文件 1:1（白盒）
按阶段 / 子系统分文件
容差
fp64 1e-11 / fp32 1e-4
接触几何 5e-2·1e-2 / 材料 5e-4
匹配 / 框架
逐条 bit 级 · GoogleTest
无序接触匹配 · pytest + absltest
我们的 NPU 是“另一个实现”，所以照线 2 的做法：容差制 + 无序匹配 + 按阶段分文件，不是线 1 的 bit 级。
Notes: 线 1 参照物是自己，线 2 参照物是实时 C 引擎。
容差差一个数量级：bit 级 vs 5% / 1cm。
结论：我们抄线 2。

## Slide 4
TRACK 1 · MuJoCo C
NPU 碰撞检测评测流程 · 04 / 10
MuJoCo C 引擎单元测试
01 白盒组织
按 mj_step 阶段分组
02 1:1 映射
一个测试文件对应一个源文件
03 自己是参照
比硬编码 expected 或解析闭式解
04 跨配置不变量
pipeline_test.cc：稀疏 vs 稠密、solver A/B 结果必须一致
05 容差
MjTol：fp64 1e-11 / fp32 1e-4
06 性能分离
test/benchmark 只测速度，正确性由 engine 测试保证
碰撞相关测试文件
engine_collision_driver_test.cc
engine_collision_gjk_test.cc
engine_collision_box_test.cc
engine_collision_convex_test.cc
engine_collision_sdf_test.cc
pipeline_test.cc 跨配置一致性
benchmark：ccd / step
局限：参照物是自己（expected / 解析解），不和“另一个实现”比 —— 所以它不能直接套到 NPU 上。
Notes: 碰撞相关是 engine_collision_*_test.cc，按阶段分组。
pipeline_test 做跨配置一致性：稀疏/稠密、solver A/B 必须一致。
局限：它就是参照，不做跨实现比对。

## Slide 5
TRACK 2 · MuJoCo Warp
NPU 碰撞检测评测流程 · 05 / 10
跨实现容差对照 —— 我们直接抄的模板
① pytest + CI uv run pytest -n 8 · GitHub Actions
② 按阶段分文件 collision_driver / constraint / solver / forward _test.py
③ C 引擎当真值 mj_collision(mjm, mjd) 生成参考接触
④ 无序接触匹配 对每个参考接触扫全部被测，dist ∧ pos ∧ frame 全在容差内
⑤ 两档容差 接触几何 5e-2 / 1e-2；材料属性 5e-4
⑥ 已知差异 collider PLANE<>MESH 4 vs 3 等，ncon 判据放宽成 ≥
官方容差实测值
几何 rtol
5e-2
几何 atol
1e-2
材料
5e-4
pipe fp32
1e-4
MJX 平滑
5e-5
pipe fp64
1e-11
DeepMind 自己两个实现之间，接触位置 / 穿透深度容差就是 5% / 1cm。fp32 不可能 bit 一致 —— 只能容差制。
Notes: 六个做法：pytest+CI、按阶段分文件、C 当真值、无序匹配、两档容差、已知差异 collider。
右边是官方实测容差，条越长越宽松。
我们的 NPU 阈值不该比这更严。

## Slide 6
STAGE MAP · 对照点全表
NPU 碰撞检测评测流程 · 06 / 10
8 个阶段边界，逐个比 mjData
阶段
调用函数
官方 timer
对照的 mjData
S1 运动学/惯量
mj_fwdKinematics · mj_makeM/factorM
POS_KINEMATICS / INERTIA
geom_xpos · qM
S3 碰撞检测
mj_collision
POS_COLLISION / COL_BROAD/NARROW
ncon · contact[]（dist/pos/frame）
S4 构建约束
mj_makeConstraint · mj_island
POS_MAKE
nefc · efc_J · efc_pos
S5 投影约束
mj_projectConstraint
POS_PROJECT
efc_AR
S6 速度相关
mj_fwdVelocity
VELOCITY
efc_aref · qfrc_bias
S7 执行器
mj_fwdActuation / Acceleration
ACTUATION
qfrc_smooth · qacc_smooth
S9 约束求解
mj_fwdConstraint
CONSTRAINT
qacc · efc_force · solver_niter
S10 积分
mj_Euler / implicit / RK4
ADVANCE
qpos · qvel · act · time
已验证依次调用这些函数 == mj_forward()+mj_Euler() 逐位相同。S3 是 NPU 唯一改动的阶段，S4→S10 是它的传播。
Notes: 这页是核心：每个阶段边界抽一组 mjData 字段来比。
S3 出接触，S4 变约束行，S9 变 qacc，S10 变 qpos——一条传播链。
这张表就是 harness 的对照清单。

## Slide 7
OUR APPROACH · 我们的方案
NPU 碰撞检测评测流程 · 07 / 10
按阶段比，不按算子比
RULE 只看 mj_step 各阶段边界的 mjData；GJK simplex / EPA polytope / 迭代数当黑盒 —— 和 MuJoCo Warp 一致。
泳道
角色
依赖
cpu_fp64
官方 double 构建，唯一 ground truth
默认 wheel
cpu_fp32
“纯精度损失”基线，标定容差阈值
单独 float 构建
mjwarp
GPU 参考带（对标成熟移植）
NVIDIA GPU + mujoco-warp
npu
被测对象，接 NpuHandle.collision_only
填 1 个接口
free · 自由运行
各泳道同初值跑 N 步，每步在 S3/S4/S6/S9/S10 边界快照，看差异收敛还是发散。
hybrid · 混合
NPU 只跑碰撞，接触喂回同一 cpu_fp64 求解器，比 qacc / 下一帧 qpos —— 碰撞差异影不影响仿真。
Notes: 不比 GJK/EPA 内部，只比阶段输出——和 NPU 实现无关。
四泳道：fp64 真值 / fp32 隔离精度损失 / mjwarp 参考带 / npu 被测。
free 看传播，hybrid 回答'差异是否影响结果'。

## Slide 8
STAGE GATES · 判据
NPU 碰撞检测评测流程 · 08 / 10
每个阶段卡什么
阶段
判据
阈值来源
S3 碰撞
漏检率 = 0 · 法向翻转 = 0 · dist/pos/normal p95 ≤ 阈值 · broadphase 非子集
硬门禁 + fp32 带
S4 构建约束
nefc 一致（接触对齐后）· efc_J 相对差 p95 ≤ 阈值
fp32 带 ×1.5
S6 速度相关
efc_aref · qfrc_bias 相对差 p95 ≤ 阈值
fp32 带 ×1.5
S9 约束求解
‖qacc − qacc_ref‖∞ p95 ≤ 阈值 · solver_niter 差 ≤ 2
fp32 带 ×1.5
S10 积分
qpos / qvel 逐步 H 步发散不超 fp32 包络
fp32 包络
硬门禁（无条件） 漏检率 = 0 · 法向翻转率 = 0 · broadphase 不得是 CPU 的子集
p95 阈值 = cpu_fp64 vs cpu_fp32 实测误差带 × 1.5；硬门禁不受标定影响。CI 退出码 = gate。
Notes: 硬门禁：漏检=0、法向翻转=0、broadphase 非子集。
其余 p95 阈值由 cpu_fp64 对 cpu_fp32 实测带 ×1.5。
S9 的 qacc、S10 的轨迹是最能支撑决策的两项。

## Slide 9
EXECUTION · 执行流程与现状
NPU 碰撞检测评测流程 · 09 / 10
每个 NPU 构建跑一遍
E0 环境校验 golden checksum 未漂移 · 全模型可加载 · opt 开关与 golden 一致
E1 冒烟 跑若干步不崩 · 无 NaN · ncon > 0
E2 逐阶段对照 S3 → S4 → S9 → S10 边界比 mjData，逐阶段 gate
E3 下游敏感度 hybrid：碰撞喂回 CPU 求解器，比 qacc / qpos
E4 判定 + 报告 按阶段出误差表；退出码即 CI gate
落地状态
✓ 阶段分解已验证 == mj_forward
✓ 4 泳道骨架 + Mock NPU
✓ free + hybrid + 5 阶段 gate
✓ golden + pytest 27 passed
☐ 待接 NpuHandle.collision_only
☐ 待接 MJWarp 泳道 + fp32 标阈值
已实现 npu_collision_eval/（Python 包）。无 NPU 时用 mock 泳道即可跑通全流程、自检 gate 逻辑。
Notes: 每个 NPU 新构建跑一遍：E0→E4。
已实现，pytest 27 passed，退出码就是 CI gate。
缺的只是真 NPU 后端和 MJWarp/fp32 两条泳道。

## Slide 10
NEXT · 下一步
NPU 碰撞检测评测流程 · 10 / 10
下一步 与 三条结论
A · 本周（不等人）
① 内部 N 卡机器接 MJWarp 泳道 → 拿参考带
② 建 cpu_fp32 泳道 → gen_golden 产出 fp32 带 → 回填阈值
B · 发一封邮件
Phase 0 五问：offload 边界 / 精度 / ccd 参数是否改（最关键）/ 对标 native 还是 libccd / 接口形态
C · 拿到 NPU 后
接 NpuHandle.collision_only → 全泳道跑 free+hybrid → 出首轮报告（有无差异 / 是否影响结果 / 加速比是否划算）
01 官方两条线
C 单测（自己是参照）+ MuJoCo Warp（跨实现容差对照，按阶段分文件）
02 我们的落点
阶段级 · 4 泳道 · 2 模式 · S3/S4/S6/S9/S10 gate
03 现状
harness 已跑通（pytest 27 passed）· 待接 NPU 后端
关键路径：B(邮件) + A(MJWarp/fp32) → C(接 NPU) → 首轮报告。硬件到位前 A/B 可做完（约 3 天）。
Notes: 本周就能做：接 MJWarp 泳道 + 建 fp32 泳道标阈值。
同时发 Phase 0 五问，第 3 条（ccd 参数是否改）最关键。
拿到 NPU 后接一个接口，跑首轮报告。